Załącznik Nr1 do oferty

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY ULICY PIASKOWEJ W SZYDŁOWCU

Roboty ziemne, ławy i mury fundamentowe, izolacje poziome i pionowe, podkład betonowy pod podłogę na gruncie

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenia ilości robót | Ilość | Krot | Jedn | Wartość zł/netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Stan zerowy |
| 1.1 Roboty ziemne |
| 1.1.1 Kody CPV: 45112210-O Usuwanie wierzchniej warstwy gleby KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm Usunięcie warstwy humusu przy założeniu, że dodano po 1, 5 m z każdej strony wykopu w odniesieniu do jego przewidywanej szerokości 61,54*12,55 = 772,327 w zaokrągleniu 772,33 | 772,33 |  | m2 |  |
| 1.1.2 Kody CPV: 45112210-O Usuwanie wierzchniej warstwy gleby KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5cm grubości 772,33 | 772,33 | 3 | m2 |  |
| 1.1.3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40m3, grunt kategorii I-II Ławy 50 (58,54*2+7,6*2+6,6*9+4,5*2+14,44)* 1,5*1,1 = 354,948000 Ławy 30-35 (1, 05*2+58, 54) *1,5*1,1 = 100,056000 Kominy (0,58*0,9+0,58*0,63+0,58*0,84+ 0,24*0,65+0,63*0,23+0,89*0,23+ 0, 23*0,91+0, 58*0,84 +0,58*0,63*2) * 1,1 = 3,638250 Stopy 0,9*0,9*22*1,1 = 19,602000 razem 478,24 | 478,24 |  | m3 |  |
| 1.1.4 Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10m, grunt kategorii I-III, spycharka SSkW (751(M) 478,24 = 478,240000 razem 478,24 | 478,24 |  | m3 |  |
| 1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe |  |  |  |  |
| 1.2.l Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 1,Wyrównanie podłoża gruntowego. 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym. 3.Wykonanie podkładu z betonu. 4.Wykonanie podkładu z kruszywa. 5.Zalanie kruszywa zaprawą. Ławy 50 (58,54*2+7,6*2+6,6*9+4,5*2+14,44)* 0,5*0,1 = 10,756000 Ławy 30-35 (1,05*2+58,54)*0,3*0,1 = 1,819200 Kominy (O,58*O,9+O,58*O,63+O,58*O,84+ 0,24*0,65+ 0,63*0,23+0,89*0,23+ 0,23*0,91+0,5 8*0,84 +0,58*0,63*2) * 0,1 = 0,330750 Stopy 0,9*0,9*22*0,1 = 1,782000 razem 14,69 | 14,69 |  | m3 |  |
| 1.2.2 Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do O.6m, beton podawany pompą Ławy 50 (58,54*2+7,6*2+6,6*9+4,5*2+14,44)* 0,5*0,3 = 32,268000 Ławy 30-35 (1,05*2+58,54)*0,3*0,3 = 5,457600 Kominy (0,58*0,9+0,58*0,63+0,58*0,84+ 0,24*0,65+ 0,63*0,23+0,89*0,23+0,23*0,91+0,5 8*0,84+ 0,58*0,6 3*2) * 0,3 = 0,992250 Stopy 0,9*0,9*22*0,3 = 5,346000 razem 44,06 | 44,06 |  | m3 |  |
| 1.2.3 Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie KNR 202/1909/1 (1) ANALOGIA „Montaż zbrojenia ław i stóp Fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych; pręty o średnicy do 8mm. Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm. 522,31/1000 = 0,522310 0,52 | 0,52 |  | t |  |
| 1.2.4 Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie KNR 202/1909/2 (1) ANALOGIA „Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych; pręty o średnicy do l0—l4mm Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy l2mm 1500,15/1000 = 1,500150 1,50 | 1,50 |  | t |  |
| 1.2.5 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KNR 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, l warstwa ławy 50 (58,54*2+7,6*2+6,6*9+4,5*2+14,44)* 0,5 = 107,560000 Kominy (0,58*0,9,0,58*0,634.0,58*0,84+0,24*0,65+ 0,63*0,23+ 0,89*0,23+ 0,23*0,91+0,58*0,84+0,58*0,63*2) = 3,307500 110,87 | 110,87 |  | m2 |  |
| 1.2.6 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KNR 202/604/6 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę 110,87 = 110,870000 110,87 | 110,87 |  | m2 |  |
| 1.2.7 Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 1.Oczyszczenie i wyrównanie dna wykopu. 2.Wmurowanie fundamentu z wykonaniem naroży. SF (58,29*2+7,35*2+6,6*9+4,23*2+ 14,44)*0,25*0,7 = 37,376500 Kominy (0,38*0,91+0,38*0,65+0,38*0,64+0,51*0,68+0,65*0,61+0,91*0,51+ 0,51*0,94+0,38*0,64+0,65*0,38*2) *0,7 = 2,282000 razem 39,66 | 39,66 |  | m3 |  |
| 1.2.8 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni SF (58,29*2+7,35*2+6,6*9+4,23*2+14,44)*0,7 = 149,506000 Kominy (0,38+0,91+0,38+0,65+0,38+0,64+ 0,51+0,68+0,65+ 0,61+ 0,91+0,51+ 0,51+0,94+0,38+0,64+0,65*2+0,38*2)*2*0,7 = 16,436000 165,94 | 165,94 |  | m2 |  |
| 1.2.9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej 1, Oczyszczenie podłoża (kol. 01-04). 2, Wykonanie izolacji z folii kubełkowej na klej z mocowaniem gwoździami (kol.01-02) 3. Wykonanie izolacji z płyt polistyrenowych na klej (kol.03) lub na zaprawę (kol.04) SF (58,29*2+7,35*2+6,6*9+4,23*2+14,44)*0,7 = 149,506000 Kominy (0,38+0,91+0,38+0,65+0,38+0,64+0,51+0,68+0,65+0,61+0,91+0,51+ 0,51+0,94+0,38+0,64+0,65*2+0,38* 2)*2*0,7 = 16,436000 165,94 | 165,94 |  | m2 |  |
| 1.2.10 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KNRW 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa 165,94*2 = 331,880000 331,88 | 331,88 |  | m2 |  |
| 1.2.11 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KNRW 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 165,94*2 = 331,880000 331,88 | 331,88 |  | m2 |  |
| 1.2.12 Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie KNR 202/1911/1 (2) Montaż zbrojenia słupów, pręty o średnicy do 8mm 139,78/1000 = 0,139780 0,14 | 0,14 |  | t |  |
| 1.2.13 Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie KNR 202/1911/2 (2) Montaż zbrojenia słupów, pręty o średnicy 10-l4mm 561,04/1000 = 0,561040 0,56 | 0,56 |  | t |  |
| 1.2.14 Kody CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji KNR 202/234/5 (2) Słupy żelbetowe wolno stojące, pełne, obwód do 2,0m, beton podawany pompą 1.1 0,25*0,25*3,87*22 = 5,321250 5,32 | 5,32 |  | m3 |  |
| 1.2.15 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie KNR 202/803/3 Rapowanie ścian fundamentowych wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III 165,94*2 = 331,880000 331,88 | 331,88 |  | m2 |  |
| 1.3 Podłoga na gruncie |  |  |  |  |
| 1.3.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 392,63*0,3 = 117,789000 117,79 | 117,79 |  | m3 |  |
| 1.3.2 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 392,63*0,1 = 39,263000 39,26 | 39,26 |  | m3 |  |
| Wartość robót ogółem netto |  |
| Wartość podatku VAT |  |
| Wartość robót ogółem brutto |  |